## Slide 1
שמות המנחות:
ד"ר רינה צביאל גירשין
גב' שרה צור
שמות הסטודנטיות:
אור חדד
טלי יאנוס
פרויקט בית חכם
הפקולטה להנדסה מחלקת הנדסת מחשבים

## Slide 2: מטרת הפרויקט
יצירת דגם המדמה בית חכם אשר מותאם לגיל השלישי.
רצינו לייצר סביבה נוחה ובטוחה עבור אדם מבוגר שחי לבד, אשר מאזינה לפעולותיו ומעדכנת במידה ומזהה התנהגות חריגה.
בנוסף בנינו אפליקציה אשר מאפשרת שליטה מרחוק על מכשירי הבית.
התקשורת אל מול איש הקשר שבחר המשתמש לשתף, תהיה דרך חשבון המייל שלו.
פרויקט זה מרכז את כל האלמנטים אשר נלמדו במהלך התואר במסלול הנדסת מחשבים.

## Slide 3: סכמה כללית של המערכת

## Slide 4: שפות ומסד נתונים
השתמשנו בשילוב של 2 בקרים – raspberry pi ו-Arduino uno.
Raspbian סביבת עבודה שפת התכנות python
Arduino – C programming language
המסד נתונים שבחרנו לעבוד איתו Firebase .

## Slide 5: - פירוט חיישנים ורכיבים Arduino
חיישן טביעת אצבע
חיישן טמפרטורה ולחות
חיישן אש
חיישן לחות אדמה
חיישן אור
חיישן מים
מגבר לחיישן משקל
חיישן משקל
לחצן
נגדים
מגנטים
Arduino Uno

## Slide 6: Raspberry pi - פירוט רכיבים וחיישנים
Buzzer
מגנט
solenoid-מנעול לדלת
מאורר קירור
נורות לד
DC מנוע
Raspberry pi 3
relay – ממסר
נגדים
Driver L289n

## Slide 7: ספריות חיצוניות שהתקנו
ישנם חיישנים שדרשו מאיתנו התקנה של ספריות הכוללות טסטים להרצה.
בכדי להשמיש את רוב החיישנים וכדי לדעת האם הערכים שמתקבלים הם תקינים השתמשנו בטסטים של הרכיבים ובכך ידענו לוודא את תקינותו
לדוגמא, חיישן טביעת אצבע שבעזרת הטסטים יכולנו להבין איך עלינו להוציא את הID שהחיישן משייך לכל תמונה של טביעה.
רשימת הספריות שהתקנו :
חיישן טביעת אצבע
תזמוני מערכת
חיישן משקל
חיישן טמפרטורה ולחות
זמן
Json

## Slide 8: צילומי מערכת
Web דף התחברות לאפליקציית

## Slide 9: צילומי מערכת
דף ראשי

## Slide 10: צילומי מערכת
Firebase דף נתונים

## Slide 11: פונקציונליות
תיאור | מערכת
מונעת פריצות ושומרת על בטחונו של המשתמש. | מערכת אבטחה
שליטה מרוחקת של המשתמש . | מערכת תריסים
מתריעה בפני סכנה של הצפה או שריפה. | מערכת בטיחות
עוקבת אחר התנהגותו של המשתמש ומתריעה על חריגות. | מערכת בריאות
מתזכרת על פעולת השקיה במידת הצורך. | מערכת השקיה
שליטה מרוחקת של המשתמש. | מערכת תאורה
שליטה מרוחקת של המשתמש. | מערכת מיזוג
בקרה יום יומית על מצבו הבריאותי. | מערכת בדיקת דופק

## Slide 12: פונקציונליות המערכת
מערכות הבית מחולקות ל-2 קבוצות עיקריות :
בית החכם
בית טכנולוגי
החוכמה של הבית תתבטא בחיישנים אשר בוחנים את התנהגותו של המשתמש ומאפשרים לאיש הקשר שלו לדעת בזמן אמת על חריגות. כגון- לקיחת תרופות. לאחר מדידת נתונים מפעולות אקטיביות או פסיביות שנקבל מהחיישנים ובעזרת תוכניות שכתבנו נוכל ליצור סביבה מוגנת ובטוחה למשתמש.
הטכנולוגיה של הבית המאופיינת ע"י מערכות מתקדמות אשר יתריעו בפני סכנות כגון שריפה ויאפשרו שליטה מרוחקת באמצעות אפליקציית web.

## Slide 13: פירוט חיישנים ומערכות
מערכת השקייה
חיישן לחות
מערכת תריסים
מנוע DC
מערכת בריאות
לחצן מצוקה
מערכת תאורה
מערכת בטיחות
מערכת אבטחה
עזרים נוספים
מערכת בדיקת דופק
מערכת מיזוג
חיישן אור
לד גינה
חיישן משקל
מגנט מקרר
מגנט תרופות
חיישן אש
חיישן מים
טביעת אצבע
באזר-התראה
מנעול
מגנט
נורת לד - מקלחת
נור לד - גינה
נורת לד –תאורת חירום
נורת לד- סלון מטבח
מאורר
חיישן טמפרטורה
חיישן דופק לב
נגדים: , 10Kꭥ , 1Kꭥ 330Kꭥ
Relay – עבור המנעול
Driver – עבור מנוע DC
Hx711 – מגבר חיישן משקל

## Slide 14
תיאור פעולה | מערכת | חיישן
מספק אינדיקציה בטווח זמן מוגדר מראש האם המבוגר לקח את מנת התרופות היומית שלו. במידה ולא, מתזכרת אותו ומתריעה על כך לאיש הקשר. | בריאות | מגנט תרופות
מאפשרת הזעקת עזרה מהירה ע"י לחיצת כפתור. | בריאות | לחצן מצוקה
מספק אינדיקציה בטווח זמן מוגדר מראש האם המבוגר אכל. במידה ולא, מתזכרת אותו ומתריעה על כך לאיש הקשר. | בריאות | מגנט מקרר
דואגת להשאיר סביבה ברורה בעזרת תאורה חלשה יותר מתאורת הבית ומונעת נפילות בעת הליכה בשעות הלילה. | תאורה | תאורת חירום
אינדיקציה על מצבו הרפואי כאשר מבצע את הבדיקה ועדכון איש הקשר. | דופק לב | דופק לב
בודקת תזוזה ומתריעה אם אחרי זמן חריג לא נרשמה תזוזה אצל המבוגר. | בריאות | משקל
בית חכם לגיל השלישי-מערכות חכמות

## Slide 15
מערכת בטיחות
מערכת בריאות
מערכת מיזוג
מערכת תאורה
מערכת בטיחות
מערכת אבטחה
מערכת דופק
מערכת תאורה
מערכת תאורה
מערכת תאורה
מערכת השקיה
מערכת תריסים
מיקום המערכות בדגם

## Slide 16: סרטון של הבית
לחץ כאן לסיור בבית החכם

## Slide 17: דיאגרמת בלוקים חוכמת בית
לקיחת תרופה

## Slide 18: דיאגרמת בלוקים מחשוב בית
פתיחת דלת כניסה

## Slide 19
מספר טסטים | סרטון | תוצאות | תנאים | ערכים מתקבלים | חיישן
6 | לחץ כאן | הודעה על שריפה למשתמש ולאיש הקשר |  | 20>X | חיישן אש
15 | לחץ כאן | תריסים עולים מעלה ותאורת הגינה תכבה במידה ופעלה. |  | 600<X | חיישן אור גינה
7 | לחץ כאן | הודעה על הצפה למשתמש ולאיש הקשר |  | 400<X | חיישן מים
20 | לחץ כאן | מאוורר יחל להסתובב. במידה והערך קטן, המאוורר יפסיק לפעול. | אם המשתמש הכניס ערך לטמפרטורה רצויה | ערך שהמשתמש הגדיר>X | חיישן טמפרטורה
13 | לחץ כאן | הודעה נשלחת לאיש הקשר |  | 1 | לחצן מצוקה
30 | לחץ כאן | הודעה על דופק לא תקין נשלחת למשתמש ולאיש הקשר |  | 60>X או X>100 | חיישן דופק לב
10 | לחץ כאן | תאורת חירום נדלקת בסלון | במידה והאור בסלון לא דולק | 370>X | תאורת חירום סלון
25 | לחץ כאן | הודעה על התנהגות חריגה נשלחת לאיש הקשר | אם היה סגור למשך יותר מ-5 שעות | 0 | מגנט מקרר
מקרים ותוצאות

## Slide 20: חיבור בין הבקרים

## Slide 21: העברת נתונים arduino ל Raspberry

## Slide 22: קבלת נתונים Raspberry ל Arduino

## Slide 23: - סכמה חשמלית Raspberry pi

## Slide 24: סכמה חשמלית-Arduino Uno

## Slide 25: סיכוני הפרויקט מעודכנים לאחר CDR
תחלופה | פעולה מונעת לצמצום הסיכון | חומרה | תיאור סיכון
עזרה מהמנחים חיפוש מידע באינטרנט שימוש בממירים במקום בבקר נוסף | ביצוע התקשורת בין הבקרים בשלב מוקדם | 4 | בעיית תקשורת בין הבקרים
הזמנה במשלוח אקספרס | הזמנה מוקדמת ככל הניתן. בדיקת זמינות החיישנים במעבדת רופין. חיפוש אחר חיישנים במחיר הוגן הנמכרים בארץ. | 4 | עיכוב בהזמנת הרכיבים מטעמי טיסות בזמן תקופת הקורונה.
הזמנה במשלוח אקספרס בחלק מהחיישנים קיים גיבוי. | הזמנת חיישנים מאתר מוכר ואמין. בדיקה עם המנחות האם ישנם חיישנים נוספים במעבדת רופין. הזמנה כפולה. | 3 | רכיבים לא תקינים ו/או שנפגעו במהלך העבודה.
גילוי הקשיים מוקדם ככל האפשר לייצר את הממשק בין המערכות בזמן הקרוב. | לקיחת קורס המלמד את השפה. עזרה מאדם אשר מכיר את השפה- למשל מרצה קורס. | 2 | חוסר ידע בביצוע ממשק בין חיישנים לבין התוכנה של ה Android Studio
ביצוע תיקונים בדגם הבית במקרה הצורך. למקם את החיישנים מחוץ לבית | סיום בניית הדגם בחודש הקרוב הכנסת הרכיבים לתוך הבית בחודש קרוב | 4 | קשיים בהכנסת הרכיבים ומיקומם לתוך הבית החכם
סיוע ממרצים אשר מבינים בתחום. | למידה מוקדמת של השימוש בDB בו אנו משתמשים בפרויקט . | 3 | חוסר ידע בשמירת נתוני החיישנים בתוך הDB.

## Slide 26: סיכונים בפועל
מה שקרה בפועל | תיאור הסיכון | 
עיכוב בהזמנת הציוד הנדרש לפרויקט, עקב איחוד הזמנות של המכללה | עיכוב בהזמנת רכיבים | 1
בעקבות בעיות עם התוכנה וחוסר מענה מצד המכללה בסיוע בהתקנת סביבת העבודה במעבדות. | תמיכה בסביבת עבודה Android studio | 2
בשלבים מאוחרים של הפרויקט חיישנים הפסיקו לעבוד | חיישנים שהפסיקו לעבוד | 3
התנגשות של 2 עבודות בתאריכים סמוכים | הגשת הפרויקט בזמן תקופת מבחנים | 4

## Slide 27: תודה על ההקשבה !